## Slide 2: Componentes Usados – v1
Arduino Uno
Display Gameduino

## Slide 3: Componentes Usados – v2
Arduino Mega
Display Gameduino
Módulo bluetooth HC-06

## Slide 4: Problemas - v1
Touchscreen
Conexão do gameduino com o mega
Conexão do módulo bluetooth HC-06
Problemas - v2

## Slide 5: Conexão do gameduino com o mega

## Slide 6: Conexão do gameduino com o mega
MISO (Master In Slave Out) - envio de dados para o mestre.
MOSI (Master Out Slave In) - envio de dados para periféricos.
SCK (Serial Clock) - pulsos de relógio que sincronizam a transmissão de dados gerada.

## Slide 7: Conexão do gameduino com o mega
pin 51 (MOSI) is connected to pin 11,
pin 50 (MISO) is connected to pin 12,
pin 52 (SCK) is connected to pin 13.

## Slide 8: Conexão do módulo bluetooth HC-06
if(Serial1.available())
{
caracter = Serial1.read();
switch(caracter){
case '0':
cobra.direcao = CIMA;
break;
case '1':
cobra.direcao = DIREITA;
break;
case '2':
cobra.direcao = BAIXO;
break;
case '3':
cobra.direcao = ESQUERDA;
break;
}
}

## Slide 9: Conexão do módulo bluetooth HC-06
if(cobra.direcao == CIMA){
//andas as pecas de tras
while(i>0){
cobra.pontos[i].x = cobra.pontos[i-1].x;
cobra.pontos[i].y = cobra.pontos[i-1].y + DISTANCIA_ENTRE_PONTOS;
i--;
}
cobra.pontos[0].y += -VELOCIDADE;
}
else if(cobra.direcao == DIREITA){
//andas as pecas de tras
while(i>0){
cobra.pontos[i].x = cobra.pontos[i-1].x - DISTANCIA_ENTRE_PONTOS;
cobra.pontos[i].y = cobra.pontos[i-1].y;
i--;
}
cobra.pontos[0].x += VELOCIDADE;
} ….